        OPIS TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT
        (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę)

        KOD CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
        45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
        45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
        45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
        45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
        45261320-3 – Kładzenie rynien
        45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

I. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót Wymiany pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego lokale Nr 15 do Nr 19 przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie.

II. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora.
3. Pomiary.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej

III. Opis ogólny stanu istniejącego:
Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Wjazd na działkę od ulicy Jędrzejowskiej.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek pokryty blachą. Zewnętrzne wymiary budynku 24,50 x 8,20 m. Roboty naprawcze powierzchni dachu wynoszą 240,100 m2. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

IV. Założenia projektowe.
Do wykonania przewidziane są roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymiana obróbek blacharskich, orynnowania oraz remoncie kominów wentylacyjno-spalinowych na części budynku mieszkalnego lokale Nr 15 do Nr 19 przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie.

Roboty remontowe wykonane będą bez naruszenia konstrukcji budynku.
Z uwagi na prowadzenie robót w budynku zamieszkałym należy wykonać daszki zabezpieczające nad wejściami do lokali mieszkalnych oraz zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności osób mieszkających w budynku.

V. Zakres robót do wykonania.
1. Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych wykonać niezbędne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
- Rozebrać zniszczone pokrycie dachowe, orynnowanie, zniszczone obróbek blacharskie,
- Zdemontować antenowy telewizyjne,
- Rozebrać czapki z kominów wentylacyjno-dymowych,
- Rozebrać spękane kominy wentylacyjno-dymowe,
- Usunąć i wywieźć materiały z rozbiórki i gruzu.
Następnie przystąpić do robót remontowych.

2. Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi:
Roboty polegają na:
- Rozebraniu pokrycia dachowego wraz z ołaceniem.
- Podmurowaniu rozebranych kominów wentylacyjno-dymowych, powierzchnie kominów zaciągnąć klejem ze wzmocnieniem siatką.
- Wykonaniu nowych czapek na kominach z betonu C12/15 grub. 7 cm z zostawionymi otworami na wywietrzaki i kominki wentylacyjne.
- Przedłużeniu okapu o 50 cm z krawędziaków o przekroju 12x8 cm dług. 1,25 m z drewna sosnowego lub świerkowego C-24 nasyconego środkami przeciwogniowymi „FOBOS M2” lub „AMARWIN” do granic NRO i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. „INTOX - S” lub innymi o podobnych właściwościach. Rozstaw krawędziaków osiowo co 1,00 m, mocowane do istniejacej konstrukcji dachu. kołkami rozporowymi do betonu M12 długości min. 20 cm w odstępach co 1,00 m.
- Wykonaniu pokrycia dachu z blachy trapezowej T 50 grub. 0,7 mm z fakturą poliuretanową odporną na korozję i promieniowanie UV w połysku w kolorze grafitowym lub szarym. Pokrycie montowane na łatach o przekroju 4x5 cm co 25 cm i kontrłatach o przekroju 6x2,5 cm z izolacją z folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej wykonanej z 100% HDPE - polietylenowej o gramaturze 165gr/m2 zbrojona siatką polipropylenową układanej z zachowaniem minimalnego 25 cm zakładu na szerokości folii i zakładu na kominach. Zabezpieczenie łat i kontrłat jak krawędziaków. Pokrycie z blachy wykonać ze zwiększonymi zakładami, łączenie blach wzdłuż wykonać na drugiej fali, łączenie w poprzek zwiększyć do 25 cm lub zastosować blachę z rowkiem kapilarnym. W szczycie zamontować gąsiory 14,5x14,5 cm z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w kolorze pokrycia.
- Zamontowaniu deski okapowej - czołowej o wym. 3x25 cm oraz rusztu z łat 4x5 cm pod podbitki okapów ścian kolankowych i kominów.
- Wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej panelowej podbiciowej T 7 okapów, ścian kolankowych i kominów z powłoką poliuretanową w kolorze pokrycia dachu.
- Wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej grub. 0,5 mm pasów nadrynnowych i podrynnowych, na połączeniu dachu z murem ścian kolankowych (dopasować obróbki panelowe ściany do istniejącej sąsiedniego budynku), kominów i czapek kominowych w kolorze pokrycia dachu.
- Wykonaniu uszczelnienia obróbek kominów za pomocą taśmy i listwy uszczelniającej np. Wakaflex lub równoważnej.
- Wymianie wyłazu dachowego z wykonaniem konstrukcji na wyłaz o wym. 54x83 cm z kołnierzem uniwersalnym, z odmykaną klapą na bok, ościeżnica wykonana jest z drewna impregnowanego próżniowo, skrzydło wykonane jest z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, wyposażone od wewnątrz w uszczelkę obwodową, wyposażony jest w szybę zespoloną szybę z hartowaną taflą zewnętrzną o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne.
- Zamontowaniu wywietrzaków daszków kominowych fi 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,7 mm.
- Zamontowaniu nasad wentylacyjnych PCV fi 150 mm z podstawami i przedłużkami montowanymi w kominach wentylacyjnych.
- Zamontowaniu śniegołapów dachowych uniwersalnych typu łezka z blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze pokrycia w ilości 3 szt na 1,00 m długości dachu.
- Zamontowaniu rynien dachowych systemowych z blachy powlekanej z powłoka poliuretanową grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym lub szarym fi 150 mm wraz z denkami i lejami spustowymi.
- Zamontowaniu rur spustowych systemowych z blachy powlekanej z powłoka poliuretanową grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym lub szarym fi 110 mm z kolankami. Zagęścić uchwytu do 3 szt na odcinek rury.

- Ustawione rusztowania systemowe zabezpieczyć, nad wejściem do mieszkań wykonać daszki ochronne. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

UWAGA:
- Ewentualne wzmocnienie lub wymiana konstrukcji dachu zostanie rozliczone w kosztorysie robót dodatkowych i zamiennych po ocenie konstrukcji po zdemontowaniu blachy.
- Obróbki blacharskie połączenia dachu nad lokalami mieszkalnymi z budynkiem gospodarczym zostanie rozliczone w kosztorysie robót dodatkowych i zamiennych po uzgodnieniu z Inwestorem sposobu zabezpieczenia łączenia po zdemontowaniu starego pokrycia dachowego .

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.
Zamawiający dopuszcza zmiany w proponowanych materiałach pod warunkiem użycia równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych.
Ostateczna kolorystyka wykonania robót naprawczych dachu budynku mieszkalnego w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolorystyka i wykonanie w nawiązaniu do wykonanych inwestycji.
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót.
Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne niemożliwe do określenia przed wykonywaniem robót zostaną rozliczone w kosztorysie różnicowym na podstawie zatwierdzonego protokołu przez strony.

Data opracowania: kwiecień, 2025 rok

        Opracowała:

        Elżbieta Góral