        OPIS TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT
        (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę)

        KOD CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
        45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
        45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
        45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
        45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
        45261320-3 – Kładzenie rynien
        45312310-3 – Ochrona odgromowa
        45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

I. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót Wymiany pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego lokale Nr 1 do Nr 4 przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie.

II. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora.
3. Pomiary.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej

III. Opis ogólny stanu istniejącego:
Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Wjazd na działkę od ulicy Jędrzejowskiej.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek pokryty papą. Zewnętrzne wymiary budynku 16,60 x 13,00 m, wysokość w szczycie 5,40 m. Roboty naprawcze powierzchni dachu wynoszą 224,00 m2. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

IV. Założenia projektowe.
Do wykonania przewidziane są roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowej oraz remoncie kominów wentylacyjno-spalinowych na części budynku mieszkalnego lokale Nr 1 do Nr 4 przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie

Roboty remontowe wykonane będą bez naruszenia konstrukcji budynku.
Z uwagi na prowadzenie robót w budynku zamieszkałym należy wykonać daszki zabezpieczające nad wejściami do lokali mieszkalnych oraz zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności osób mieszkających w budynku.

V. Zakres robót do wykonania.

1. Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych wykonać niezbędne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
- Rozebrać zniszczone orynnowanie, zniszczone obróbek blacharskie oraz przewody uziemiające – zwody poziome i pionowe ze złączami.
- Zdemontować antenowy telewizyjne, uchwyty metalowe, wkład kominowy i wywiewki kanalizacyjne,
- Przygotować skrzynkę internetową do przełożenia,
- Rozebrać czapki z kominów wentylacyjno-dymowych,
- Rozebrać spękane kominy wentylacyjno-dymowe (przyjęto średnią warstwę zdjęcia 40 cm, na jednym kominie 105 cm),
- Usunięciu i wywiezieniu materiałów z rozbiórki i gruzu.

Następnie przystąpić do robót remontowych.

2. Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi:
Roboty polegają na:
- Podmurowaniu rozebranych kominów wentylacyjno-dymowych oraz podmurowaniu dodatkowo kominów wentylacyjnych o 34 cm. Powierzchnie kominów zaciągnąć klejem ze wzmocnieniem siatką.
- Wykonaniu nowych czapek na kominach z betonu C12/15 grub. 7 cm z zostawionymi otworami na wywietrzaki i kominki wentylacyjne.
- Ułożeniu na stropodachu krawędziaków o przekroju 10x6 cm z drewna sosnowego lub świerkowego C-24 nasyconego środkami przeciwogniowymi „FOBOS M2” lub „AMARWIN” do granic NRO i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. „INTOX - S” lub innymi o podobnych właściwościach. Rozstaw krawędziaków osiowo co 1,00 m, mocowane do podłoża kołkami rozporowymi do betonu M12 długości min. 20 cm w odstępach co 1,00 m. Przedłużyć okapy o 50 cm. W szczycie zamontować deskę kalenicową z krawędziaków 10x6 cm o parametrach j.w. Mocowanie deski kalenicowej do konstrukcji dachu z krawędziaków za pomocą kątowników montażowych z przetłoczeniem typ KP2 105x105x90x2,5 mm gwoździami ciesielskimi karbowanymi 35x4 mm w ilości 8 szt na kątownik.
- Wykonaniu pokrycia dachu z blachy trapezowej T 50 grub. 0,7 mm z fakturą poliuretanową odporną na korozję i promieniowanie UV w połysku w kolorze grafitowym lub szarym. Pokrycie montowane na łatach o przekroju 4x5 cm co 25 cm i kontrłatach o przekroju 6x2,5 cm z izolacją z folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej wykonanej z 100% HDPE - polietylenowej o gramaturze 165gr/m2 zbrojona siatką polipropylenową układanej z zachowaniem minimalnego 25 cm zakładu na szerokości folii i zakładu na kominach. Zabezpieczenie łat i kontrłat jak krawędziaków. Pokrycie z blachy wykonać ze zwiększonymi zakładami, łączenie blach wzdłuż wykonać na drugiej fali, łączenie w poprzek zwiększyć do 25 cm lub zastosować blachę z rowkiem kapilarnym. W szczycie zamontować gąsiory 14,5x14,5 cm z blachy powlekanej grub. 0,7 mm w kolorze pokrycia.
- Zamontowaniu deski okapowej - czołowej o wym. 3x23 cm i na górze ścian kolankowych 3x28 cm oraz rusztu z łat 4x5 cm pod podbitki okapów ścian kolankowych i kominów.
- Wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej panelowej podbiciowej T 7 okapów, ścian kolankowych i kominów z powłoką poliuretanową w kolorze pokrycia dachu.
- Wykonaniu obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej grub. 0,5 mm pasów nadrynnowych i podrynnowych, na połączeniu dachu z murem ścian kolankowych, na górze ścian kolankowych (poszerzyć obróbkę pod docieplenie ściany styropianem grub. 5 cm), kominów i czapek kominowych w kolorze pokrycia dachu.
- Wykonaniu uszczelnienia obróbek kominów za pomocą taśmy i listwy uszczelniającej np. Wakaflex lub równoważnej.
- Zamontowaniu wywietrzaków daszków kominowych fi 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,7 mm.
- Zamontowaniu nasad wentylacyjnych PCV fi 150 mm z podstawami i przedłużkami montowanymi w kominach wentylacyjnych.
- Zamontowaniu rur wywiewnych PCV instalacji sanitarnych z przedłużką fi 110 mm montowanych na dachu uszczelnionych taśmą Wakaflex.
- Zamontowaniu śniegołapów dachowych uniwersalnych typu łezka z blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze pokrycia w ilości 3 szt na 1,00 m długości dachu.
- Zamontowaniu rynien dachowych systemowych z blachy powlekanej z powłoka poliuretanową grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym lub szarym fi 150 mm wraz z denkami i lejami spustowymi.
- Zamontowaniu rur spustowych systemowych z blachy powlekanej z powłoka poliuretanową grub. 0,5 mm w kolorze grafitowym lub szarym fi 110 mm z kolankami. Zagęścić uchwytu do 3 szt na odcinek rury.
- Zamontowaniu zwodów poziomych na dachu i kominach z pręta FeZn fi 8 mm na wspornikach klejonych lub przykręcanych (wsporniki przykręcane uszczelnić taśmą Wakaflex). Zwody poziome i pionowe połączyć za pomocą uniwersalnych złączy krzyżowych. Na kominach dymowych i ścianach kolankowych zamontować iglice kominowa ze stali FeZn fi 10 mm, dług. 1,00 m. Złącza kontrolne instalować na wysokości do 1,80 m i przygotować do montażu do puszek. Uziom otokowy istniejący. Wykonać stosowne badania i pomiary instalacji odgromowej.

- Ustawione rusztowania systemowe zabezpieczyć, nad wejściem do mieszkań wykonać daszki ochronne. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.
Zamawiający dopuszcza zmiany w proponowanych materiałach pod warunkiem użycia równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych.
Ostateczna kolorystyka wykonania robót naprawczych dachu budynku mieszkalnego w uzgodnieniu z Inwestorem. Kolorystyka i wykonanie w nawiązaniu do wykonanych inwestycji.
Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót.
Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne niemożliwe do określenia przed wykonywaniem robót zostaną rozliczone w kosztorysie różnicowym na podstawie zatwierdzonego protokołu przez strony.

Data opracowania: kwiecień, 2025 rok

        Opracowała:

        Elżbieta Góral